## Slide 1: Progettazione e Implementazione di un Modulo di Fault Detection per drone in Modalità HITL
Roberto Dimitri, Edoardo Palmoni, Jacopo Tarulli
Fault Detection con architettura a tre moduli
27/05/2026 - 3° revisione
Progetto di Manutenzione Preventiva per la Robotica e Automazione Intelligente
A.A. 2025/2026

## Slide 2: Riepilogo
Simulazione Modello Base
Validazione PIL
Iniezione Guasti Moltiplicativi (Step) sui Motori
Iniezione Guasti Additivi (Rampa) sui Sensori

## Slide 3: Struttura Faul Detection
Si è implementato un modulo per ogni guasto iniettato
Modulo FD1 -> Fault Detection Giroscopio Guasto: Additivo -> Osservatore di Luenberger
Modulo FD2 -> Fault Detection Attuatori Gusto: Moltiplicativo -> Equazioni di Parità
Modulo FD3 –> Fault Detection GPS Guasto: Additivo –> Osservatore con filtro complementare

## Slide 4: Progettazione modulo di Fault Detection (Model Based)
Punto 5
Modello matematico del Drone esacottero

## Slide 5: Linearizzazione all’Hovering
Se φ e θ sono vicini a zero -> il drone vola quasi in piano, senza inclinarsi molto
All'hovering ω ≈ 0 -> il termine non lineare -ω × Jω ≈ 0 è trascurabile

## Slide 6: FD1 – Osservatore Luenberger Giroscopio
Obiettivo: rilevare guasti additivi su ω (Roll, Pitch, Yaw).
Si stima ω dagli angoli [ϕ,θ,ψ]. Il guasto su ω non entra nella correzione dell'osservatore.
Stima dello stato:
Scelta dei poli:

## Slide 7: FD2 – Equazioni di Parità Attuatori
Obiettivo: rilevare perdita di potenza sui motori
Confronto diretto tra accelerazione lineare misurata e predetta dal modello (Equazione di parità).
Dalla modellazione teorica si ha:
Dunque in formato matriciale:
Se un motore perde efficacia → ∑fi cambia → r_act,z≠0.

## Slide 8: FD3 – Filtro Complementare GPS
Obiettivo: rilevare guasti additivi su pp (posizione GPS).
Problema: nascondere p_noisy dall'osservatore renderebbe il sistema non osservabile → impossibile il pole placement.
Soluzione: filtro complementare con guadagno K_comp = 0.05⋅I molto piccolo.
Si integra p˙noisy per stimare la posizione senza usare il GPS e si aggiunge una forza di richiamo al sensore per evitare la deriva dovuta all’integrazione di un segnale rumoroso.

## Slide 9: FD3 – Filtro Complementare GPS
Obiettivo: rilevare guasti additivi su pp (posizione GPS).
Nell’equazione del filtro si sostituisce la x:
Soluzione a regime (con Guasto a rampa)

## Slide 10: Architettura Simulink del Modulo FD
Implementazione Simulink — Modulo Fault Detection
Uscite (4 residui):
r_gyro — residuo osservatore giroscopio (FD1)
r_act — residuo equazione di parità attuatori, vettore 3D (FD2)
r_act_z — componente Z del residuo attuatori (FD2 specifico)
r_gps — residuo filtro complementare GPS (FD3)

## Slide 11: Interno del blocco Fault Detection
Architettura interna: 3 canali in parallelo
L'interno del blocco FD realizza fisicamente i tre principi di ridondanza analitica descritti nelle slide precedenti.

## Slide 12
Canale FD1:
Blocco Cal_Tau (F2*u) calcola la coppia τ dai 6 comandi motore
Mux unisce [τ; Rpnoisy] come ingresso al blocco State-Space (LTI System) dell'osservatore di Luenberger
Extract_omega estrae le componenti [ωx, ωy, ωz] dallo stato stimato
Somma differenza: r_gyro = omeganoisy − ω̂

## Slide 13
Canale FD2:
Cal_F1u_su_m (B_parity*u) calcola F1·u/m
Gravity_vec fornisce g·e3
Acc_predetta = g·e3 + F1·u/m
Somma differenza: r_act = vdotnoisy − Acc_predetta
Extract_rz isola la componente Z (la più diagnostica per perdita di spinta)

## Slide 14
Canale FD3:
Mux unisce [pdotnoisy; pnoisy] come ingresso al secondo State-Space (filtro complementare)
Uscita p_predetta confrontata con pnoisy
Somma differenza: r_gps = pnoisy − p̂

## Slide 15: Comportamento FD1
Effetto del guasto sul giroscopio: instabilità del controllo
Confronto:
omega misurato vs omega stimato

## Slide 16: Confronto Fault-Free vs Fault: FD1 (Roll)
FD1 — Rilevamento guasto sensore Roll
Iniezione di un guasto a rampa sul sensore giroscopico di Roll a partire da t=20s.
Il guasto a rampa è correttamente rilevato dal residuo FD1 con separazione netta dal caso fault-free.

## Slide 17: Confronto Fault-Free vs Fault: FD1 (Pitch)
Rilevamento guasto sensore Pitch
Iniezione di un guasto a rampa sul sensore giroscopico di Pitch a partire da t=20s.
Il guasto a rampa è correttamente rilevato dal residuo FD1 con separazione netta dal caso fault-free.

## Slide 18: Comportamento FD2
Effetto del guasto sul gps
Confronto:
accelerazione misurata vs accelerazione stimata dall'osservatore

## Slide 19: Confronto Fault-Free vs Fault: FD2 (Motore f1)
FD2 — Rilevamento guasto motore f1
Iniezione di un guasto moltiplicativo a step sul motore f1 a partire da t=20s.

## Slide 20: Comportamento FD3
FD3 — Validazione del filtro complementare GPS
Free
Fault
Confronto:
posizione misurata vs posizione stimata

## Slide 21: Confronto Fault-Free vs Fault: FD3 (Asse X)
FD3 — Rilevamento guasto GPS asse X
Iniezione di un guasto a rampa sul sensore GPS asse X a partire da t=20s, con rientro del guasto verso t=270s.
Crescita esponenziale che si satura a ~0.4 m (dinamica del filtro complementare con K_comp=0.05), poi rientro esponenziale dopo la fine del guasto

## Slide 22: Architettura Blocco Evaluator
Logica di valutazione e debouncing
Il blocco Evaluator trasforma i tre residui vettoriali in un segnale di allarme binario robusto ai falsi positivi.
Regola statistica del 3-Sigma
conferma l'allarme solo se il superamento di soglia persiste per T_debounce secondi consecutivi (T_debounce = 1 s)

## Slide 23: Allarmi in condizioni Fault-Free
Validazione robustezza — Assenza di allarmi spuri in fault-free

## Slide 24: Allarme su Guasto Motore (FD2 - Step su F1)
FD2 — Rilevamento guasto motore
Iniezione di un guasto a step sul motore 1 (perdita di spinta) a t ≈ 20s.
Analisi temporale:
  t ∈ [0, 20s): tutti gli allarmi a 0 (fault-free)
  t ≈ 20s: Evaluator 1 — FD1 giroscopio (giallo) scatta per primo e rimane alto fino a t≈80s
  t ≈ 95s: Evaluator 3 — FD2 attuatori (arancione) si attiva brevemente (~5s), poi rientra
  t ∈ [150s, 300s]: entrambi i canali FD1 e FD2 si attivano con pattern intermittente ad alta frequenza, sempre più frequente verso la fine della simulazione
Evaluator 2 — FD3 GPS (blu): resta a 0 per tutta la durata

## Slide 25: Allarme su Guasto Giroscopico Roll (FD1 – Rampa)
FD1 — Rilevamento guasto sensore giroscopio
Iniezione di un guasto a rampa sul sensore giroscopico Roll a t ≈ 20s.
Analisi temporale:
t ≈ 240s: Evaluator 3 — FD2 attuatori si attiva per la prima volta (forte ritardo)
t ∈ [240s, 300s]: allarme FD3 = 1 in modo persistente
Evaluator 1 — FD1 non rileva correttamente il guasto

## Slide 26: Allarme su Guasto GPS Asse X (FD3 – Rampa)
FD3 — Rilevamento guasto sensore GPS
Iniezione di un guasto a rampa sul sensore GPS asse X a t ≈ 40s, con rientro del guasto a t ≈ 260s.
Analisi temporale:
t ∈ [0, 40s): FD3 (Evaluator 3, linea blu) = 0
t ≈ 40s: FD3 scatta rapidamente (latenza ~10-20 secondi) → allarme = 1
t ∈ [40s, 260s]: FD3 rimane attivo in modo persistente
t ≈ 260s: il guasto rientra (fine della rampa) → FD3 si disattiva immediatamente (latenza ~5 secondi)
t ∈ [260s, 300s]: FD3 = 0

## Slide 27: Allarmi su Guasti Multipli (Roll + Pich + Yaw - Rampe)
Robustezza multi-fault — Tre guasti simultanei su giroscopio
Iniezione simultanea di tre guasti a rampa su tutti gli assi giroscopici (Roll, Pitch, Yaw)
a t ≈ 320s (oltre la finestra di 300s mostrata nelle slide precedenti, simulazione estesa).
Analisi Temporale:
t ∈ [0, 320s): FD1 = 0 (condizione di hovering nominale, prima dell'iniezione)
t ≈ 320s: tre rampe simultanee sui tre assi → accumulo rapido del vettore residuo
t ∈ [320s, 350s]: latenza di ~30 secondi prima dell'attivazione di FD1
t > 350s: FD1 rimane attivo in modo persistente ad alta frequenza (oscillazioni stochastiche dovute all'amplificazione dei guasti multipli nel controllore)